ООО «Давикон»

«Устройство фильтрующие защитно-распределительное»

ПАСПОРТ

- Общие сведения

Устройство фильтрующие защитно-распределительное (далее – УФЗР) предназначено для фильтрации помех, вызванных взаимным влиянием видеокамер или других потребителей. Кроме того, УФЗР обеспечивает защиту каждого канала от короткого замыкания или перегрузки по току более 1А.

УФЗР подключается в дополнении к источнику вторичного электропитания с номинальным выходным напряжением 12В. Имеет 4 независимых выходных канала, номинальный ток каждого канала 1А.

- Основные технические характеристики

- Номинальное постоянное входное напряжение – 12В;

- Номинальное постоянное выходное напряжение – 12В;

- Максимальный входной ток – 5А;

- Количество независимых выходных каналов – 4;

- Номинальный выходной ток одного канала – 1А.

УФЗР обеспечивает следующие виды защит:

- Защита от помех, вызванным взаимным влиянием;

- Защита от короткого замыкания и перегрузки по току по каждому каналу;

- Защита от переполюсовки входного напряжения;

- Защита от превышения входного напряжения более 16В.

- УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Меры безопасности

Монтаж, установку, техническое обслуживание производить только при отключенном сетевом напряжении от прибора, к которому подключается УФЗР.

Монтаж и техническое обслуживание должны производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

  - Использование изделия

УФЗР применяется в комплекте с источником вторичного электропитания номинальным выходным напряжением 12В.

Возможна поставка как платного исполнения, так и корпусного.

Устройство рекомендовано применять на объектах, где возможны наводки по питанию видеокамер или другого оборудования.

Схема подключения устройства представлена на рисунке 1.

Подключение входного напряжения к фильтру осуществляется к линейке клемм «Входные клеммы». Имеется возможность подключения через входные клеммы потребителей напрямую к источнику питания.

ВНИМАНИЕ!!! При подключении источника питания к фильтру необходимо соблюдать полярность.

Подключение нагрузки осуществляется к линейке клемм «Выходные клеммы», с соблюдением полярности.

- ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

  - Изготовитель гарантирует соответствие УФЗР требованиям технической документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

  - При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием возможной неисправности. Рекламации направлять по адресу: г. Чебоксары ул. Урукова  19. ООО «ДАВИКОН».

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство фильтрующие защитно-распределительное соответствует требованиям государственных стандартов и действующей технической документации и признано годным к эксплуатации.

Дата приемки  _____________ 2016   г

Подпись ____________                                      Штамп ОТК